I3S2 Electronique libre
Premiers pas en électronique numérique

---
Premier pas en électronique numérique
Nous avons vu précédemment comment il était possible de contrôler avec un sketch tout simple l’allumage d’une led : celle câblée sur la carte « Arduino Uno ». Mais ce faisant, nous ne nous sommes pas intéressé à la dimension matérielle de la réalisation. Nous allons à présent réaliser pas à pas un petit système de surveillance d’une entrée analogique avec affichage visuel et alarme sonore.

---
Premier pas en électronique numérique
- Allumer une led externe
- Lire la valeur d’un potentiomètre
- Afficher un bargraphe avec la valeur du potentiomètre
- Ajout d’un buzzer
- Conclusion

---
Premier pas en électronique numérique
- Allumer une led externe
- Lire la valeur d’un potentiomètre
- Afficher un bargraphe avec la valeur du potentiomètre
- Ajout d’un buzzer
- Conclusion

---
Allumer une led externe
Présentation du matériel
Pour cette réalisation , il va nous falloir :
  - une led
  - une résistance
  - une breadboard pour supporter nos deux composants

---
Allumer une led externe
Présentation de la led
Une LED, ou diode électroluminescente, est un type de dispositif à semi-conducteur qui convertit l’électricité en lumière. Les LEDs sont petites, efficaces et durables, et elles sont largement utilisées dans une variété d’applications, notamment l’éclairage, les affichages et les indicateurs.
Les LEDs sont connues pour leur longue durée de vie et leur faible consommation d’énergie par rapport aux sources de lumière traditionnelles telles que les ampoules incandescentes. Elles sont également respectueuses de l’environnement car elles ne contiennent pas de mercure ni d’autres substances nocives.
Les LEDs sont disponibles dans une large gamme de couleurs, allant du rouge au violet en passant par le bleu, le vert et l’orange. Elles sont également disponibles dans une variété de formes et de tailles.

---
Allumer une led externe
Présentation de la résistance
Si nous branchons directement notre led sur la sortie choisie de la carte Arduino, comme rien ne s’oppose à la circulation du courant, trop de courant va la traverser avec pour résultat sa destruction rapide. C’est donc pour éviter de détruire la led que nous ajoutons une résistance au montage.
En électronique, une résistance est un dispositif passif qui réduit le flux de courant électrique dans un circuit. Elle est généralement utilisée pour régler le courant dans un circuit, pour diviser la tension ou pour fournir une charge pour d’autres composants. Les résistances sont couramment utilisées dans les circuits pour limiter la quantité de courant qui traverse, pour protéger d’autres composants de la dégradation et pour stabiliser le fonctionnement du circuit.

---
Allumer une led externe
Les électrons qui circulent dans un matériau conducteur rencontre une résistance (R), dont la valeur est exprimée en Ohm (Ω).
C‘est la tension qui force le déplacement des électrons. Plus la tension est importante aux bornes d‘un résistance, plus le courant qui la traverse est fort.
Remarque : la tension s’exprime en Volts (V), le courant en Ampères (A), et en électronique les courants mis en œuvre s’expriment en milliampères.
Plus la résistance est grande, plus le courant à des difficultés à passer. Inversement, plus la résistance est faible, plus le courant passe facilement. Cette relation est formalisée par la loi d’Ohm sur laquelle nous ne nous attarderons pas, mais que les curieux pourront trouver à la page https://tutoduino.fr/les-bases-de-l-electronique/

---
Allumer une led externe
Pour notre led, nous vous épargnerons le calcul de la valeur de la résistance optimum : 220 Ohms
Nous la choisissons dans le kit grâce au code couleur : 220 = 22 x 10 donc
Bande 1 : rouge (2)
Bande 2 : rouge (2)
Bande 3 : brun (10)
Remarque : la bande dorées détermine la précision de 5 %, qui est la précision standard, suffisante pour notre utilisation de limitation de courant.
Mais dans le kit, les résistances disponibles ont une précision de 1 %: => 220 x 1
Rouge / Rouge / Noir / Noir / Marron
Remarque : les valeurs sont marquées sur la bande qui relie les résistances.

---
Allumer une led externe
Présentation de la plaque de prototypage (breadboard)
Une plaque de câblage rapide (breadboard en anglais) permet de prototyper un montage électronique en connectant ses composants en un circuit démontable et sans soudure. La plaque est constituée de séries de trous où peuvent être enfichés fils de câblage et pattes de composants électroniques divers.
Sous la plaque, un réseau de bandes métalliques conductrices connecte ces trous selon le schéma préétabli ci-contre :

---
Allumer une led externe
Schéma / câblage
Le schéma est très simple :
nous allons relier la sortie D13 à l’anode de la led.
La cathode de la led sera reliée à une des broches de la résistance
L’autre broche de la résistance sera connectée à la broche GND de la carte arduino. (GND, masse, 0V...)

---
Allumer une led externe
Les liaisons 1 et 3 seront assurées par des fils
La liaison 2 est assurée par la plaque de prototypage

---
Allumer une led externe
Programme
L’objet du programme ressemblant de très près à l’exemple précédent (Blinking) nous allons partir de l’exemple que nous allons modifier pour faire clignoter notre led.
• Lancer Arduino IDE 2.1.1
• Brancher la carte Arduino à un port USB du PC
Charger le programme d’exemple « Blink »
Menu Fichiers
Exemples
01.Basics
Blink

---
Allumer une led externe
En remplaçant LED_BUILTIN par 12, le programme devient :
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(12, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(12, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(12, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}
• Modifier le programme.
• Cliquer sur « Téléverser ».
• Enregistrer le programme sous le nom « Led »

---
Allumer une led externe
Pour une meilleure lisibilité du programme, il est possible de définir le numéro de pin comme « LED »
#define LED 12
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}
• Enregistrer le programme sous le nom « Led »

---
Allumer une led externe
Avec cet exemple ultra simple nous avons appris à contrôler un élément extérieur en utilisant une sortie digitale (on dit aussi Tout Ou Rien ou TOR). Quelle autre type d’action pourrons nous contrôler avec la fonction digitalWrite() ?

---
Premier pas en électronique numérique
- Allumer une led externe
- Lire la valeur d’un potentiomètre
- Afficher un bargraphe avec la valeur du potentiomètre
- Ajout d’un buzzer
- Conclusion

---
Lire la valeur d’un potentiomètre
Après avoir vu comment l’Arduino pouvait piloter une sortie digitale, nous allons découvrir comment lire une grandeur extérieure de type analogique. Et notre première grandeur analogique va nous être fournie par un potentiomètre.

---
Lire la valeur d’un potentiomètre
Grandeur analogique et conversion
Différence analogique / numérique
Jusqu'à présent nous n'avons utilisées que des grandeurs binaires. Autrement dit, nous n'avons utilisé que des états logiques HAUT et BAS. Ces deux niveaux correspondent respectivement aux tensions de 5V et 0V.
Cependant, une valeur analogique ne se contentera pas d'être exprimée par 0 ou 1. Elle peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné. Dans le cas de notre potentiomètre, par exemple, la grandeur analogique pourra varier aisément de 0 à 5V en passant par 1.45V, 2V, 4.99V, etc.
La plupart des phénomènes physique qui nous entourent sont analogiques , comme la température, la vitesse…

---
Lire la valeur d’un potentiomètre
Conversion analogique / numérique
En réalité, le microcontrôleur n'est pas capable de comprendre un signal analogique. Il faut donc d'abord le convertir en signal numérique par un circuit spécial appelé convertisseur analogique/numérique.
Ce convertisseur va échantillonner le signal reçu sous la forme d'une variation de tension et le transformer en valeurs comprises entre 0 et 1023.
Remarques :
le Convertisseur Analogique Numérique (CAN) de l’Arduino Uno convertit l’entrée 0 – 5V analogique en une valeur sur 10 bits => 210 (1024) valeurs
la carte Arduino Uno possède 6 entrées analogiques repérées sur la carte A0 à A5.

---
Lire la valeur d’un potentiomètre
Potentiomètre
Un potentiomètre est un composant qui fournit une résistance variable. Les valeurs des potentiomètres sont envoyées dans l’Arduino sous un signal analogique.
Monté en « diviseur de tension » le potentiomètre va nous permettre d’obtenir sue la sortie C, une fraction de la tension présente entre ses bornes A et B
Il existe des formes très variés de potentiomètres adaptées aux besoins de l’intégration dans le produit final. Celui disponible dans le kit se présente sous la forme de cette photo :

---
Lire la valeur d’un potentiomètre
Liaison série
Il n’est pas possible aujourd’hui de vous expliquer en détail les mécanismes de la liaison série qui peut faire l’objet d’un livre complet. Les curieux trouverons des explications à l’adresse suivante : htps://zestedesavoir.com/tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/744_la-communication-avec-arduino/3426_generalites-sur-la-voie-serie/
Pour le moment, vous avez juste besoin de savoir que cette liaison permet d’échanger des informations d’une manière standardisée entre 2 équipements numériques, dans notre cas entre la carte Arduino et notre PC… C’est d’ailleurs elle qui nous a permis de téléverser notre programme lors des exercices précédents. Et l’Arduino IDE intègre un petit outil lui permettant d’afficher les messages que l’Arduino va transmettre sur cette liaison série. Et dans notre cas, nous afficherons les valeurs lues sur le potentiomètre.

---
Lire la valeur d’un potentiomètre
Schéma
Nous allons utiliser notre potentiomètre en diviseur de tension, en raccordant ses 2 extrémités aux tensions d’alimentation (0V et 5V). Nous raccorderons la sortie variable à l’entrée analogique 0 (repérée A0)

---
Lire la valeur d’un potentiomètre
Câblage

---
Lire la valeur d’un potentiomètre
Programme
En langage C, les variables utilisées sont typées (nature de la variable, entière ou réelle) et doivent être déclarée avant leur utilisation. Nous déclarons ici une variable entière (integer en Anglais). Le langage C permet d’en profiter pour lui affecter une valeur.
Dans le bloc setup, il faut initialiser la liaison série en définissant la vitesse
La fonction analogRead permet de lire et de convertir la valeur présente sur la broche passée en paramètre
Puis on envoie la valeur par la liaison série avec la fonction Serial.println
Pour finir, on attend 500 ms avec la fonction delay
#define POTENTIOMETRE A0 // une résistance variable (broche du milieu) connectée sur la broche analogique A0
// les autres broches de la résistance sont connectées l'une au 5V et l'autre au 0V
int valLue = 0; // variable de type int pour stocker la valeur de la mesure
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600); // initialisation de la connexion série
// IMPORTANT : la fenêtre terminal côté PC doit être réglée sur la même valeur.
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
// lit la valeur de la tension analogique présente sur la broche
valLue = analogRead(POTENTIOMETRE);
// affiche la valeur (comprise en 0 et 1023) dans la fenêtre terminal PC
Serial.println(valLue);
delay(500); // temporise entre 2 lectures
}

---
Lire la valeur d’un potentiomètre
Variante : affichage en volts
Notre lecture de la valeur entière brute retournée est n’est pas très explicite : lire 1023 et comprendre 5 Volts n’est pas inné. C’est pourquoi nous allons introduire un nouveau type de variable (nombre réel ou flottant noté « float » pour y ranger le résultat de la conversion en volts.
int valLue = 0; // variable de type int pour stocker la valeur de la mesure
float vIn = 0.0; // variable réelle pour conversion en tension
valLue = analogRead(POTENTIOMETRE);
vIn = (valLue * 5.0) / 1023; // conversion en volts du résultat sur 10 bits (0 à 1023)
Après la lecture de la valeur entière, une règle de trois permet de convertir la valeur lue en Volts
Le message envoyé sur la liaison série est mis en forme en utilisant Serialprint (qui ne passe pas à la ligne)
Serial.print (valLue);
Serial.print ("\t"); // pour insérer une tabulation entre les 2 valeurs
Serial.println(vIn,4); // println pour ajouter un retour à la ligne / le 4 correspond au nombres de chiffres après la virgule
Vous remarquerez que dans notre formule, les nombres décimaux utilisent le « . » (point) et non la « , » (virgule) comme séparateur décimal. Cela nous rappelle que les anglo-saxons ont été prédominants dans l’histoire de l’informatique et des langages utilisés pour la programmation.

---
Premier pas en électronique numérique
- Allumer une led externe
- Lire la valeur d’un potentiomètre
- Afficher un bargraphe avec la valeur du potentiomètre
- Ajout d’un buzzer
- Conclusion

---
Afficher un bargraphe avec la valeur du potentiomètre
Dans le montage précédent, il est nécessaire d’avoir un PC pour connaître la valeur du potentiomètre, ce qui n’est pas pratique ! Nous allons donc substituer un affichage avec des leds de différentes couleurs. Les composants à utiliser sont les mêmes que pour nos montages précédents.
Tension	Led verte 1	Led verte 2	Led orange 1	Led orange 2	Led rouge
0->0,999	X
1→1,999		X
2->2,999			X
3->3,999				X
4→4,999					X

---
Afficher un bargraphe avec la valeur du potentiomètre
Schéma
Le schéma pour 5 leds et un potentiomètre est directement déduit des 2 schémas précédents.

---
Afficher un bargraphe avec la valeur du potentiomètre
Câblage

---
Afficher un bargraphe avec la valeur du potentiomètre
Programme
Comme ce programme lit le potentiomètre comme dans notre programme précédent, nous repartirons donc du sketch « Potar ».
#define LED_O1 10
#define LED_V1 12
#define LED_V2 11
#define LED_O2 9
#define LED_R1 8
int valLue = 0; // variable de type int pour stocker la valeur de la mesure
float vIn = 0.0; // variable réelle pour conversion en tension
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(LED_V1, OUTPUT);
pinMode(LED_V2, OUTPUT);
pinMode(LED_O1, OUTPUT);
pinMode(LED_O2, OUTPUT);
pinMode(LED_R1, OUTPUT);
}
Il faut ajouter la définition des broches (ou pin) des 5 leds et la définition en mode sortie au démarrage du programme.

---
Afficher un bargraphe avec la valeur du potentiomètre
void loop() {
// Eteint toutes les leds
digitalWrite(LED_V1, LOW);
digitalWrite(LED_V2, LOW);
digitalWrite(LED_O1, LOW);
digitalWrite(LED_O2, LOW);
digitalWrite(LED_R1, LOW);
// lit la valeur de la tension analogique présente sur la broche
valLue = analogRead(POTENTIOMETRE);
vIn = (valLue * 5.0) / 1023; // conversion en volts du résultat sur 10 bits (0 à 1023)
// sélectionne la led à allumer en fonction de la tension
if (vIn < 1.0) digitalWrite(LED_V1, HIGH);
else if (vIn < 2.0) digitalWrite(LED_V2,HIGH);
else if (vIn < 3.0) digitalWrite(LED_O1,HIGH);
else if (vIn < 4.0) digitalWrite(LED_O2,HIGH);
else digitalWrite(LED_R1,HIGH);
delay(500); // temporise entre 2 lectures
}
A chaque passage dans la boucle on éteint systématiquement toutes les led
Après la conversion en volts, le programme sélectionne la led à allumer en fonction de la valeur lue

---
Premier pas en électronique numérique
- Allumer une led externe
- Lire la valeur d’un potentiomètre
- Afficher un bargraphe avec la valeur du potentiomètre
- Ajout d’un buzzer
- Conclusion

---
Ajout d’un buzzer
Pour découvrir un nouveau capteur, nous allons compléter notre système avec un buzzer qui sonnera lorsque la led rouge est allumée, c’est à dire quand la tension entrée de notre potentiomètre est supérieure à 4,000 V.
Qu’est ce qu’un buzzer ?
Les buzzers électroniques sont alimentés en courant continu et équipés de circuits intégrés. Ils sont largement utilisés dans les ordinateurs, imprimantes, alarmes, jouets etc…. Il en existe deux types : les actifs et les passifs. Placez le buzzer avec les pattes vers le haut. Celui où vous pouvez distinguer un petit circuit généralement vert est un buzzer passif. La différence entre les deux réside dans le fait qu’un buzzer actif possède un oscillateur intégré, il va donc générer un son lorsque le courant passe. Il suffit donc de mettre positionner une sortie digitale à 1 (5V) pour lui faire produit un son, forcément à fréquence fixe.
Un buzzer passif utilise un signal en entrée pour générer le son (généralement signal carré en 2kHz et 5kHz), ce qui permet de contrôler la fréquence, donc la noté émise. Ce type de buzzer peut s’apparenter à un petit haut-parleur.
Remarque : la broche « + » qui est repérée sur la protection (normalement à retirer) est la broche la plus longue des 2.

---
Ajout d’un buzzer
Schéma

---
Ajout d’un buzzer
Câblage

---
Ajout d’un buzzer
Programme
#define POTENTIOMETRE A0 // une résistance variable (broche du milieu) connectée sur la broche analogique A0
// les autres broches de la résistance sont connectées l'une au 5V et l'autre au 0V
#define LED_V1 12
#define LED_V2 11
#define LED_O1 10
#define LED_O2 9
#define LED_R1 8
#define BUZZER 2
int valLue = 0; // variable de type int pour stocker la valeur de la mesure
float vIn = 0.0; // variable réelle pour conversion en tension
void setup() {
pinMode(LED_V1, OUTPUT);
pinMode(LED_V2, OUTPUT);
pinMode(LED_O1, OUTPUT);
pinMode(LED_O2, OUTPUT);
pinMode(LED_R1, OUTPUT);
pinMode(BUZZER, OUTPUT);
}
Nous allons repartir du sketch précédent (Bargraph) et y ajouter les instructions nécessaires pour faire sonner le buzzer :
Définition du nom symbolique « BUZZER » pour la sortie D2 (D0 et D1 sont utilisées pour le téléversement)
Définir cette broche « BUZZER » (D2) en sortie

---
Ajout d’un buzzer
void loop() {
// Eteint toutes les leds
digitalWrite(LED_V1, LOW);
digitalWrite(LED_V2, LOW);
digitalWrite(LED_O1, LOW);
digitalWrite(LED_O2, LOW);
digitalWrite(LED_R1, LOW);
digitalWrite(BUZZER, LOW);
// lit la valeur de la tension analogique présente sur la broche
valLue = analogRead(POTENTIOMETRE);
vIn = (valLue * 5.0) / 1023; // conversion en volts du résultat sur 10 bits (0 à 1023)
// sélectionne la led à allumer en fonction de la tension
if (vIn < 1.0) digitalWrite(LED_V1, HIGH);
else if (vIn < 2.0) digitalWrite(LED_V2,HIGH);
else if (vIn < 3.0) digitalWrite(LED_O1,HIGH);
else if (vIn < 4.0) digitalWrite(LED_O2,HIGH);
else {
digitalWrite(LED_R1,HIGH);
digitalWrite(BUZZER, HIGH);
}
delay(500); // temporise entre 2 lectures
}
Remettre à zéro le buzzer systématiquement au début de la boucle
Activer la sortie BUZZER à l’état haut si la tension est supérieure à 4V.
Attention comme cela amène à avoir plus d’une instruction dans le « else », il est nécessaire de délimiter le bloc d’instructions par une paire d’accolades.

---
Premier pas en électronique numérique
- Allumer une led externe
- Lire la valeur d’un potentiomètre
- Afficher un bargraphe avec la valeur du potentiomètre
- Ajout d’un buzzer
- Conclusion

---
Conclusion
Qu’avons nous appris aujourd’hui
Nous avons découvert quelques composants très utilisés en électronique :
led
résistance
potentiomètre
buzzer
Nous avons appris à piloter une sortie (digitalWrite) , à lire une valeur analogique (analogRead) et à conditionner une partie du code à une condition logique (if.. else if.. else). Nous avons aussi appris à faire des calculs pour modifier le contenu d’une variable.
Nous avons essayé le moyen d’afficher la valeur d’une ou plusieurs variable interne en utilisant la liaison série intégrée à l’environnement de développement, ce qui peut être utile dans la phase de mise au point (ou debug)