I3S3 Electronique libre
Plus loin avec la programmation

---
Plus loin avec la programmation
Lors de notre précédente session nous avons découvert comment allumer des leds en fonction d’une entrée analogique (potentiomètre). Nous avons également découvert comment nous pouvions modifier le comportement de notre programme en fonction de la valeur de notre tension d’entrée (instruction if).
Durant cette session, nous allons créer, pas à pas, un petit ventilateur sécurisé. A l’aide d’un capteur de distance nous arrêterons le moteur en dessous d’une distance, et nous ferons varier la vitesse du moteur en fonction de la distance (plus l’utilisateur est loin, plus il faut brasser l’air vite).

---
- Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable.
- Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
- Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
- Conclusion

---
- Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable.
- Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
- Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
- Conclusion

---
Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable
Pour commencer, nous allons découvrir comment faire tourner un moteur à courant continu et faire varier sa vitesse.
Moteur à courant continu
Les moteurs électriques le plus fréquemment utilisés dans les applications Arduino sont de 3 types :
    • moteur à courant continu (DC Motor) (Direct Current)
    • moteur pas à pas (stepper motor)
    • servo moteur
Pour cette session nous allons utiliser un moteur dc (aussi appelé moteur à courant continu). C’est l’un des moteurs les plus utilisés pour convertir de l’énergie électrique en énergie mécanique. La vitesse de rotation du moteur est proportionnelle à sa tension d’alimentation.

---
Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable
Remarque : les moteurs DC possèdent la particularité de fonctionner dans les 2 sens, en fonction du sens du courant.
Il est possible d’illustrer le résumé ci-dessus en raccordant directement le moteur aux broches d’alimentation de la carte Arduino.
Si on inverse les fils, la rotation est inversée.
Si on utilise la sortie 3,3V, la vitesse diminue.

---
Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable
Remarque : un moteur à courant continu est réversible, c’est-à-dire que l’on peut l’utiliser pour transformer de l’énergie électrique en énergie mécanique et inversement. Le générateur de courant peut être souvent utilisé comme une dynamo de vélo.
Les plus curieux trouveront plus de détails sur le moteur à courant continu sur la page https://eskimon.fr/tuto-arduino-601-le-moteur-%C3%A0-courant-continu

---
Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable
Sortie Analogique : PWM
Nous venons de voir qu’il fallait pouvoir faire varier la tension qui alimente le moteur pour contrôler la vitesse de rotation. Il faudrait donc disposer sur la carte Arduino d’une sortie analogique pour y connecter notre moteur. Mais si l’Arduino dispose d’entrées analogiques, il ne propose pas de sorties analogiques. (pour une raison de coût, un Convertisseur Numérique Analogique est beaucoup plus complexe – et donc onéreux – qu’un convertisseur Analogique Numérique). Heureusement pour nous, il existe une solution pour les systèmes à faible bande passante (qui réagissent très lentement aux variations sur leur entrée) : le Pulse Wide Modulation ( ou Modulation de Largeur d’Impulsions MLI)

---
Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable
Un signal PWM est un signal électrique de fréquence donnée, et dont le rapport cyclique peut varier dans le temps. Le rapport cyclique étant le rapport entre le temps où le signal sera à « l’état haut », et le temps d’une période complète de ce signal (la somme du temps passé « à l’état haut » + le temps passé à « l’état bas »).

---
Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable
Toutes les broches des cartes Arduino ne peuvent être utilisées pour générer un signal PWM. Le tableau liste les broches utilisables sur les différentes cartes.
La fréquence de la PWM est prédéterminée sur l’Arduino. Il est possible de la changer mais ce n’est pas une possibilité accessible très simplement. La fréquence n’est pas la même selon les broches. Sur le Uno, la fréquence est de 490Hz sur les broches 3, 9, 10 et 11 et de 980Hz sur les broches 5 et 6.

---
Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable
Amplificateur L293D
Si nous prenons les caractéristiques de notre moteur (Moteur a courant continu DC - Taille 130)
    • Température de fonctionnement: -10 ° C à + 60 ° C
    • Tension nominale : 6.0VDC
    • Charge nominale : 10 g * cm
    • Courant sans charge : 70 mA max
    • Vitesse à vide : 9100 ± 1800 rpm
    • Courant en charge : 250 mA max
    • Vitesse en charge : 4500 ± 1500 rpm
    • Couple de démarrage: 20 g * cm
    • Tension de démarrage : 2.0
    • Décrochage : 500mA max
    • Taille du corps : 27.5mm x 20mm x 15mm
    • Taille de l'arbre : diamètre x 2mm 8mm
    • Poids : 17,5 grammes
nous constatons qu’il n’est pas possible de le brancher directement à une broche de notre carte Arduino (20 mA sous 5V par sortie, 150 mA pour l’ensemble des broches selon la documentation du microcontrôleur).

---
Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable
Il est nécessaire d’intercaler un montage à base de transistor ou un circuit intégré servant d’amplificateur entre la sortie PWM de l’Arduino et le moteur. Nous allons utiliser un composant fourni avec le kit Elegoo : le L293D. Ce composant n’est pas un simple amplificateur, mais est un double pont en H. Chacun des ponts en H permet de faire circuler le courant dans un sens du moteur, permettant ainsi de le faire tourner dans les 2 sens. Comme nous ne voulons faire tourner notre moteur que dans un seul sens, nous n’utiliserons qu’une des 4 sorties de notre composant.

---
Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable
Le schéma ci-contre, extrait de la documentation du L293D, montre ses 2 utilisations possibles
    • la partie gauche, utilisant les circuits 1 et 2 permet de faire tourner le moteur dans les 2 directions,
    • les 2 montages utilisant les circuits 3 et 4 ne font tourner leur moteur dans une seule direction.
Nous utiliserons donc la partie encadrée en rouge (sans oublier la broche 9, « 3,4EN » qui est commune aux 2 circuits 3 et 4 pour autoriser la rotation du moteur).
Les 2 broches Vcc1 (5 V pour l’étage logique) et Vcc2 (alimentation moteur) seront toutes les 2 reliées au 5 V. Le moteur sera donc alimenté en 5 V

---
Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable
Schéma
Le schéma est directement déduit de la documentation précédente.

---
Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable
Câblage
La broche 1 du circuit intégré est marquée par un point. Les numéros sont incrémentés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

---
Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable
Programme
#define ENABLE 2 // Commande autorisation
#define MOTEUR 3 // Vitesse du moteur (analogique)
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(ENABLE, OUTPUT);
pinMode(MOTEUR, OUTPUT);
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(ENABLE, HIGH); // Autorisation rotation
analogWrite(MOTEUR, 128); // Vitesse moyenne
delay(2500);
analogWrite(MOTEUR, 255); // Pleine vitesse
delay(2500);
digitalWrite(ENABLE, LOW); // Arrêt rotation
delay(2500);
}
Section « setup »
Juste la définition des 2 broches
Section « loop »
Les appels à la fonction digitalWrite permettent d’autoriser ou non la rotation du moteur
La fonction analogWrite sort la valeur analogique sur la sortie PWM
Enregistrer le sketch sous le nom « Moteur »

---
Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable
Ce montage simple n’illustre bien entendu pas toutes les possibilités de pilotage du moteur à courant continu, en particulier comment la faire tourner dans les deux sens de rotation. Le document à l’adresse https://www.f-legrand.fr/scidoc/srcdoc/sciphys/arduino/moteurdc/moteurdc-pdf.pdf illustrera d’une manière plus complète l’utilisation de ce type de moteur.

---
- Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable.
- Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
- Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
- Conclusion

---
Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
Principe de la mesure de distance
Le principe de la mesure d’une distance avec un capteur à ultrasons consiste à mesurer le temps mis par une impulsion ultrasonore entre son émission et la détection de l’écho reçu lorsque cette onde rencontre un objet. C’est le principe utilisé par le sonar des sous-marins.
Le temps entre l’émission et la réception du signal permet de calculer la distance à un objet. C’est possible parce que nous connaissons la vitesse du son dans l’air. La distance est donc déduite de la formule :
distance = ((vitesse du son dans l’air) x temps) / 2
Dans cette formule, le temps est exprimé en secondes, la distance en mètres et donc la vitesse en m/s
Rappel : vitesse du son dans l’air à 20ºC = 343 m/s

---
Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
Capteur HC-SR04
Même s’il paraît sophistiqué ce principe est mis en œuvre par un dispositif peu onéreux, puisque l’on peut se procurer le HC-SR04 pour environ 4 €.
Le capteur permet une mesure d’un objet situé à une distance allant de 2cm à 4m et fourni une mesure avec une précision de 3mm.

---
Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
Principe de fonctionnement
4
Un signal de déclenchement (trigger) est émis pendant 10µs
Le module émet 8 signaux (minimum) à 40kHz.
Le module se met à l’écoute d’un signal de retour (echo)
Le temps entre l’émission et la réception est le temps nécessaire au signal pour faire l’aller et le retour vers l’objet qui a réfléchi celui-ci.

---
Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
Schéma
Le raccordement est très simple . Il suffit de raccorder les 2 broches d’alimentation duSR04 et 1 broche pour le signal d’activation (TRIG) et 1 broche pour la mesure (ECHO)

---
Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
Câblage

---
Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
Programme
Déclaration des broches utilisées
déclaration des variables
dans le setup()
déclaration des directions des broches
mise à zéro de la broche trigger (état initial)
initialisation de la liaison série pour l’affichage des résultats
#define TRIGGER 4 // broche pin trigger
#define ECHO 5 // broche pin echo
int duree; // entier pour la durée en microsecondes
int distance; // entier pour la distance en cm
void setup() {
pinMode(TRIGGER,OUTPUT); // pin trigger définie en sortie
pinMode(ECHO, INPUT); // pin écho définie en entrée
digitalWrite(TRIGGER, LOW); // RAZ pin trigger
Serial.begin(9600); // initialisation liason série pour affichage mesure
}

---
Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
void loop() {
// sortie trigger: impulsion de 10µs
digitalWrite(TRIGGER, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIGGER, LOW);
// acquisition de la durée de l'impulsion
duree = pulseIn(ECHO, HIGH);
// calcul de la distance : 343 m/s 343/1000000 m/µs = (343 * 100)/1000000 cm/µs
distance = (duree * 0.0343) / 2; //divisée par 2 pour Aller/Retour
// Affichage durée et distance
Serial.print("Durée = ");
Serial.print(duree);
Serial.print(" µs => ");
Serial.print("distance = ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
delay(500);
}
dans la boucle « loop »
envoi de l’impulsion (selon la documentation)
attente de la réponse et récupération durée
conversion durée en distance
mise en forme et envoi sur la liaison série
temporisation entre 2 mesures
Enregistrer le sketch sous le nom « Distance »

---
Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
Version du programme avec une fonction lireDistance()
Pour faciliter la lecture d’un programme incluant la mesure de distance dans un traitement plus complexe, il est possible d’intégrer l’ensemble des instructions qui permettent de retourner la distance dans une fonction que nous appellerons lireDistance.
La valeur calculée est retournée par l’instruction return
int lireDistance()
{
long duree; // entier long pour la durée en microsecondes
// sortie trigger: impulsion de 10µs
digitalWrite(TRIGGER, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIGGER, LOW);
// acquisition de la durée de l'impulsion
duree = pulseIn(ECHO, HIGH);
// calcul de la distance : 343 m/s 343/1000000 m/µs = (343 * 100)/1000000 cm/µs
return((duree * 0.0343) / 2); //divisée par 2 pour Aller/Retour
}

---
Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
void loop() {
distance = lireDistance();
// Affichage distance
Serial.print("distance = ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
delay(500);
}
De ce fait, la boucle « loop » se réduit à l’appel de cette fonction, l’envoi du message sur la liaison série restant inchangée
Enregistrer le sketch sous le nom « Distance_V2 »

---
- Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable.
- Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
- Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
- Conclusion

---
Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
A partir des 2 montages précédents, nous allons câbler et programmer un petit système de ventilation sécurisé. En dessous d’une distance que nous calibrerons au démarrage du programme le moteur sera arrêté pour éviter tout contact avec les pales. Au delà de cette distance, la vitesse sera progressivement augmentée pour assurer une ventilation plus puissante.
Pour calibrer le système, nous positionnerons un objet (ou la main) à la distance de sécurité que nous souhaitons, et appuierons sur un bouton poussoir pour « enregistrer » cette distance.

---
Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
Boutons poussoirs
Les boutons poussoirs sont des composants très simples. Lorsque vous pressez le bouton, un contact électrique se fait et laisse passer le courant. Les boutons poussoirs utilisés ont 4 pattes, ce qui peut créer une certaine confusion.

---
Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
Comment lire un bouton poussoir
Comment raccorder ce bouton poussoir pour présenter 2 états logiques différentes selon que le bouton poussoir soit actionné au pas ?
La résistance de pull-up (entourée en rouge sur le schéma précédent) est intégrée dans le microcontrôleur de la carte Arduino.
Le raccordement de notre bouton poussoir devient dont tout simple  comme sur ce schéma.
Valeurs lues sur l’entrée de l’Arduino :
    • bouton inactif => 1
    • bouton actif => 0

---
Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
Schéma

---
Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
Câblage

---
Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
Programme
// Bouton poussoir
#define BP 6
int etatBP;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(BP,INPUT_PULLUP); // pin BP (6) en mode entrée
Serial.begin(9600); // initialisation liaison série pour affichage mesure
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
etatBP = digitalRead(BP);
Serial.println(etatBP);
delay(500);
}

---
Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
Schéma du ventilateur
Le schéma est la synthèse du montage du moteur et du montage du capteur de distance auquel on ajoute un bouton poussoir pour l’apprentissage de la distance de sécurité.

---
Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
Câblage

---
Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
Programme
Le programme va reprendre des éléments de nos sketchs précédents. Pour plus de facilités, nous repartirons du programme mesure de distance que nous allons renommer « Ventilateur ».
Section des définitions
Les numéros des broches sont identiques à ceux de nos précédents sketchs. On y ajoute simplement la distance à partir de laquelle la vitesse sera la vitesse maximum.
#define ENABLE 2 // Commande autorisation
#define MOTEUR 3 // Vitesse du moteur (analogique)
#define TRIGGER 4 // broche pin trigger
#define ECHO 5 // broche pin echo
#define BP 6 // broche bouton poussoir
#define DISTANCE_VMAX 100 // distance à laquelle on laisse la vitesse maximum

---
Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
Section des définitions des broches
Nous reprenons les variables de nos sketchs précédents. Nous y ajoutons un entier pour conserver la distance minimum en dessous de laquelle nous arrêtons le moteur.
int distance; // entier pour la distance en cm
int etatBP; // entier pour état du bouton
int vitesse; // entier pour la distance (0 arrêté, 255 vitesse max)
int distanceMin; // entier pour la distance de sécurité

---
Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
Fonction « setup »
pinMode(TRIGGER,OUTPUT); // pin trigger définie en sortie
pinMode(ECHO, INPUT); // pin écho définie en entrée
pinMode(ENABLE, OUTPUT);
pinMode(MOTEUR, OUTPUT);
pinMode(BP,INPUT_PULLUP); // pin BP (6) en mode entrée avec pullup
Serial.begin(9600); // initialisation liaison série pour affichage message
vitesse = 0; // au départ le moteur est arrêté
etatBP = 1; // au départ le bouton n'est pas appuyé
digitalWrite(ENABLE, HIGH); // Autorisation rotation
analogWrite(MOTEUR, vitesse); // Vitesse nulle
digitalWrite(TRIGGER, LOW); // RAZ pin trigger
Dans notre fonction setup, nous allons, pour commencer :
définir nos différentes broches et initialiser la liaison série
initialiser nos variables
initialiser certaines broches aux valeurs souhaitées au démarrage du programme

---
Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
Le programme va ensuite attendre que le bouton soit activé par l’utilisateur , puis ensuite lire la distance jusqu’à ce que l’utilisateur relâche le bouton (la dernière valeur lue sera conservée comme la distance minimum pour faire tourner le ventilateur.
// attente appui sur le BP (BP à 0 quand appuyé)
while (etatBP == 1) {
etatBP = digitalRead(BP);
Serial.print("Attente BP ");
Serial.println(etatBP);
delay (200);
}// while etatBP
// bouton appuyé, lecture de la distance
do{
etatBP = digitalRead(BP);
distanceMin = lireDistance();
Serial.print("Etalonnage : distance lue ");
Serial.println(distanceMin);
delay(200);
}
while (etatBP == 0);
// A la sortie, distanceMin contient la dernière valeur lue avant le relachement du poussoir
Remarques:
la lecture de la distance est assurée par la fonction « lireDistance » crée dans le sketch « Distance_V2 »
les 2 boucles ont été codées en utilisant 2 formes de la boucle while. Dans la première (while (condition), le test est effectué en premier, ce qui implique que si cette condition n’est pas satisfaite, le corps de la boucle ne sera pas effectué. Dans la seconde (do corps condition), le test est effectué à la fin de la boucle. De ce fait, le corps de la boucle sera exécuté au moins une fois, même si la condition est fausse quand on exécute la boucle au premier passage.

---
Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
Fonction « loop »
distance = lireDistance(); // mesure de la distance
// calcul de la vitesse
if (distance > distanceMin)
{
vitesse = (255/(DISTANCE_VMAX - distanceMin)) * (distance - distanceMin);
if (vitesse > 255) vitesse = 255;
}
else vitesse = 0; // si trop près, arrêt
analogWrite(MOTEUR, vitesse);
Serial.print("Distance = ");
Serial.print(distance);
Serial.print(" -> vitesse = ");
Serial.println(vitesse);
delay(500);
La boucle (sans fin) est très simple.
Mesure de la distance
Calcul de la vitesse
Sortie du signal PWM sur la consigne de vitesse du moteur
Envoi d’un message sur la liaison série

---
- Faire tourner un moteur à courant continu à une vitesse variable.
- Mesurer une distance avec un capteur ultrasons
- Faire varier la vitesse du moteur avec la distance
- Conclusion

---
Conclusion
Au cours de cette séance, nous avons découvert
- comment piloter un moteur à courant continu
- comment mesurer une distance avec un capteur à ultrason
- comment identifier l’état d’un bouton poussoir
Du côté programmation nous avons découvert la boucle while

---
Électronique libre
Bilan du parcours électronique libre
Au cours de notre bref parcours de découverte de l’univers Arduino nous avons découvert un univers de « makers » prêts à partager leurs connaissances et leurs réalisations. Cette communauté existe grâce à internet et grâce à un ensemble de cartes open source et à un environnement de développement libre.
A travers 2 petits exemples simples, nous avons pu vérifier qu’il était possible de réaliser des petites réalisations sans beaucoup de connaissances préalables.
Avez vous envie d’aller plus loin ?
De quel forme d’aide pensez-vous avoir besoin ?

---
Électronique libre
Le paxo-phone : un exemple exemplaire !
https://sites.google.com/view/paxo/paxo-phone